Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części WSI KRYNKI, KORYCIANY, PLISZKI, PLUTY i ŁĘCZYCKI, Gmina PAPROTNIA, POD LOKALIZACJĘ ELEKTROWNI WIATROWYCH”

Autorzy opracowania: mgr inż. Maciej Kowalczyk mgr Katarzyna Żurkowska Opracowanie graficzne: Karol Zalewski Siedlce, maj 2016

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE	2

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	3

2. ZAKRES OPRACOWANIA (w tym omówienie zawartości, głównych celów projektu planu oraz jego powiązań z innymi dokumentami).	7

3. METODYKA SPORZĄDZANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	8

4.	MATERIAŁY WEJŚCIOWE	9

5. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	14

II.  CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU	15

1. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA  ABIOTYCZNEGO	15

2. CHARAKTERYSTYKA STANU BIOSFERY I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA	23

3. OCHRONA PRAWNA ŚRODOWISKA	29

4.	OPIS WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU.	30

III.  OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA	33

IV.  POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU	34

V.  ŚRODOWISKOWA OCENA SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU PLANU	35

1. Ocena przyjętej funkcji terenu oraz prawidłowości ustaleń projektu planu z punktu widzenia ochrony środowiska	42

2. Skutki projektowanego zagospodarowania przestrzennego dla środowiska	45

3. Ocena projektowanych warunków zagospodarowania terenu odnośnie potrzeb ochrony środowiska i prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody	52

VI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	53

VII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU PONADLOKALNYM WRAZ ZE SPOSOBEM ICH UWZGLĘDNIANIA W PROJEKCIE PROJEKTU PLANU	54

VIII. ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE PLANU, MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU	56

IX. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU	57

X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY UWZGLĘDNIENIA TYCH CELÓW I INNYCH PROBLEMÓW ŚRODOWISKA PODCZAS OPRACOWYWANIA PROJEKTU PLANU	58

XI. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ICH PRZEPROWADZANIA	59

XII. PODSUMOWANIE	60

XIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	62

# I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy projekt Prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej prognozą) jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) i został sporządzony dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki, gmina Paprotnia, pod lokalizację elektrowni wiatrowych  (zwanego dalej projektem planu).

Prognozę opracowano dla  projektu planu dotyczącego zagospodarowania terenu położonego w części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki w gminie Paprotnia, uwzględniając  wpływ  ustaleń tego dokumentu na tereny sąsiadujące, biorąc pod uwagę sieć powiązań środowiskowych, szczególnie na terenach objętych różnymi formami ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000.

Celem sporządzenia niniejszej prognozy jest ocena w jakim stopniu projekt planu uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju i ewentualna weryfikacja jego ustaleń pod kątem spełniania kryteriów trwałego i zrównoważonego rozwoju. Celem prognozy jest również określenie, czy ustalenia projektu planu mogą powodować pogorszenie stanu środowiska w obszarach wzajemnych oddziaływań i konstatacja, czy uwzględniają one lokalne uwarunkowania środowiska.

W projekcie planu ustalono następujące przeznaczenie terenu:

EW – tereny elektrowni wiatrowych

EE – teren stacji transformatorowej,

R – tereny rolnicze,

RZ – tereny rolnicze położone w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych,

WS – teren wód powierzchniowych,

ZL – tereny lasów

KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

KDD – tereny dróg publicznych klasy  dojazdowej,

KDW – tereny dróg wewnętrznych- istniejących,

KDWp – tereny dróg wewnętrznych – projektowanych,

ESN – istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia,

pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia,

ESNp – projektowana kablowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia,

EWN - projektowana kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV.

## 1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawę prawną wykonania prognozy stanowią przepisy ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami art. 46 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W tym celu, w związku z przepisami art. 51 ust. 1 ustawy, sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko. Na podstawie przepisów art. 53, w związku z  art. 58 ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu uzgadnia, z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Następnie organ opracowujący projekt planu poddaje go, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez organy, z tórymi wcześniej uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Kolejno organ ten zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Organ opracowujący projekt planu bierze pod uwagę ustalenia zawarte 
w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Przyjmując projekt dokumentu, organ jest obowiązany przedstawić w szczególności informację w jaki sposób w przyjętym planie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji ustaleń planu w zakresie oddziaływania na środowisko.

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś).

Prognoza zawiera:

- informacje o zawartości, głównych celach projektu planu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy jej sporządzaniu

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Prognoza określa, analizuje i ocenia:

  - istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu planu,

  - stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

  - istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

  - cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu oraz sposoby, w jakich te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas jego opracowywania,

  - przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

- różnorodność biologiczną,

- ludzi,

- zwierzęta,

- rośliny,

- wodę,

- powietrze,

- powierzchnię ziemi,

- krajobraz,

- klimat,

- zasoby naturalne,

- zabytki,

- dobra materialne

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Prognoza przedstawia:

    - rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem projektowanej projektu planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

    - biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie projektu planu wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 
z niedostatku techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Ponadto przy sporządzaniu niniejszej prognozy, przy formułowaniu wniosków, opierano się na obowiązujących przepisach ustawowych, przepisach wykonawczych oraz aktach prawa miejscowego.

Działając na podstawie obowiązujących, powyżej wskazanych przepisów, przed przystąpieniem do opracowania niniejszego dokumentu, Wójt Gminy Paprotnia uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siedlcach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 8 lipca 2014 r., znak sprawy: WOOŚ-I.411.175.2014.JD, ustalił zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy ooś. Jednocześnie wskazał, że informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu  współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu i etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania dokumentów z nim powiązanych. W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnić należy informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania (art. 52 ust. 1 i 2 ustawy ooś).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach w dniu 24 czerwca 2014 r., pismem znak:ZNS.4801.16.2014.1, ustalił zakres prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki, gmina Paprotnia, pod lokalizację elektrowni wiatrowych  określając, iż prognoza powinna:

- zawierać informacje o przeznaczeniu analizowanego terenu,

- określić i scharakteryzować rodzaj działalności dopuszczonej do realizacji na przedmiotowym terenie, w kontekście przedsięwzięć objętych ustawą z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

- wskazywać linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych funkcjach lub różnych zasadach gospodarowania,

- określać, analizować i oceniać:

- kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej,

- stan środowiska i zdrowia ludzi na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem,

- potencjalne zmiany stanu środowiska i zdrowia ludzi po wprowadzeniu planu,

- opis przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na stan środowiska i zdrowia ludzi,

- propozycję rozwiązań mających na celu zapobieganie wyżej wymienionym oddziaływaniom,

- przedstawiać powyższe analizy i oceny w formie graficznej.

Niniejszy dokument, zgodnie ze stanowiskiem właściwych organów, sporządzono zgodnie z wymogami określonymi przepisami art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy ooś, ze szczegółowym omówieniem i wskazaniem na planszy graficznej problemów nakreślonych  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach.

## 2. ZAKRES OPRACOWANIA (w tym omówienie zawartości, głównych celów projektu planu oraz jego powiązań z innymi dokumentami).

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki, gmina Paprotnia, pod lokalizację elektrowni wiatrowych  został sporządzony zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Paprotnia Nr XXIX/132/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki, gmina Paprotnia, pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z ich strefą oddziaływania.

Celem projektu planu jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego, przyjmując przeznaczenie terenu części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki, gmina Paprotnia, pod lokalizację elektrowni wiatrowych i związanej z nimi infrastruktury.

Dokumentami powiązanymi z projektem planu, który obejmuje ustalenia odnośnie sposobu zagospodarowania części terenu gminy Paprotnia, są:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paprotnia, Biuro Usługowe „ANIHAL” sp. z o.o., Siedlce 2013 r.

- Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paprotnia, Pracownia Urbanistyczna 
„Eko-przestrzeń”, Paprotnia 2012.

- Program ochrony środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004 -2015.

- Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2012.

## 3. METODYKA SPORZĄDZANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W niniejszej prognozie jako nadrzędną przyjęto ocenę zgodności określonych 
w projekcie planu ustaleń w zakresie zagospodarowania terenu z celami określonymi 
w nadrzędnych dokumentach strategicznych.

Szczegółowy zakres prognozy determinuje charakter ustaleń projektu planu.

Z samej istoty prognozy wynika, że musi dotyczyć ona oceny działań planowanych, dotyczących konkretnych sytuacji, a wynikać z dobrze przeprowadzonej diagnozy stanu istniejącego oraz logicznego wnioskowania skutków przewidywanych zmian. Metody, jakie stosowane są przy sporządzaniu prognozy, są metodami indukcyjno-opisowymi, polegającymi na łączeniu w logiczną całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska. Rolą prognozy jest stwierdzenie, czy realizacja ustaleń projektu planu będzie miała wpływ na środowisko przyrodnicze oraz jakiego rodzaju zmiany mogą nastąpić.

Informacje zawarte w prognozie oraz ocena wpływu projektowanych ustaleń planu na środowisko zostały opracowane zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu podlegającego strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Stanem odniesienia dla prognozy jest istniejący stan środowiska i zagospodarowania terenu oraz projektowane ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu wynikające z projektu planu.

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe i analizy jakościowe oraz identyfikację i wartościowanie możliwych do przewidzenia skutków zmian w środowisku, 
w związku z realizacją  zawartych w projekcie planu założeń.

Prowadzono prace kameralne oraz terenowe (oględziny terenu, rozpoznanie zjawisk).

Efekty pracy przedstawiono w formie opisowej oraz na planszy graficznej w skali 
1:5000 z dodatkowym rysunkiem – wyciągiem z mapy do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paprotnia, obejmującym teren objęty projektem planu.

## MATERIAŁY WEJŚCIOWE

- Atlas hydrogeologiczny Polski, red. B. Paczyński. Warszawa 1993.

- Atlas podziału hydrograficznego Polski. Praca zbiorowa pod kierunkiem 
H. Czarneckiej. Część II - Zestawienia zlewni. IMiGW, Warszawa 2005.

- Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, red. L. Starkel. PWN, Warszawa 1991.

- Kondracki J. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1988.

- Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 2001.

- Opracowanie fizjograficzne wstępne do planu zagospodarowania przestrzennego, 
woj. siedleckie, rejon II. Przedsiębiorstwo Geologiczno–Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa 	„Geoprojekt”, Warszawa 1980.

- Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Paprotnia. Urząd Gminy Paprotnia, Paprotnia 2007.

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego 2005 – 2013, Siedlce 2005.

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Warszawa 2014.

- Plan Urządzenia Lasu na okres 01.01.2006 – 31.12.2015 dla Nadleśnictwa Siedlce, Opis Taksacyjny.

- Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012, z perspektywą do roku 2016. Ministerstwo Środowiska 2008.

- Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paprotnia, Pracownia Urbanistyczna 
„Eko-przestrzeń”, Paprotnia 2012.

- Program ochrony środowiska dla powiatu siedleckiego na lata 2004 - 2015, Siedlce 2005.

- Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2012.

- Projekt uchwały Rady Gminy Paprotnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty, i Łęczycki, gmina Paprotnia, pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

- Przyroda województwa siedleckiego, red. H. Kot. Zakład Badań Ekologicznych „EKOS”, Siedlce 1995.

- Raport częściowy dla projektowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Krynki, Koryciany, Łęczycki, Pluty (pow. siedlecki, woj. mazowieckie) prowadzenia ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu przedrealizacyjnego, kwiecień – lipiec 2012, Siedlce 2012.

- Raport ostateczny dla projektowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Krynki, Koryciany, Łęczycki, Pluty (pow. siedlecki, woj. mazowieckie) prowadzenia ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu przedrealizacyjnego, Siedlce 2012.

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Warszawa 2006.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paprotnia, Biuro Usługowe „ANIHAL” sp. z o.o., Siedlce 2013 r.

- Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla poszczególnych miejscowości w gminie Paprotnia, obowiązujące od 01.01.2010 do 31.12.2019 r.

- Witek T. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (wg gmin). IUNG, Puławy 1993.

- Własne prace terenowe.

- Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko farm wiatrowych, M. Stryjecki, K. Mielniczuk, GDOŚ, Warszawa 2011.

- Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, red. P. Chylarecki, A. Pasławska, Szczecin 2008.

- www.natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl.

- Życie w pobliżu turbin wiatrowych, ich wpływ na zdrowie – przegląd piśmiennictwa. Medycyna Środowiskowa 2012, Nr 4.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1153).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm. ).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.469).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,poz. 1446).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1155, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1789).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r., poz. 613 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. z 1992 r., Nr 67, poz. 337).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz.1031).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 143, poz. 896).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Prawo europejskie, konwencje i umowy międzynarodowe:

- Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska) z 1979 r.

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) z 1979 r.

- Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 
z 1991 r. (Konwencja z Espoo).

- Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r.

- Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory z 1992 r.

- Dyrektywa 2000/60/WE – Ramowa Dyrektywa Wodna z 2000 r.

- Europejska Konwencja Krajobrazowa z 2000 r.

- Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko z 2001 r.

- Dyrektywa 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku z 2002 r.

- Dyrektywa 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu z 2006 r.

- Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 
z 2007 r.

- Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy z 2008 r.

- Dyrektywa 2009/14/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z 2009 r.

- Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z 2009 r.

- Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko z 2011 r.

## 5. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Oddziaływanie transgraniczne, wychodzące poza granice kraju, nie występuje ze względu na planowany charakter zagospodarowania przestrzennego, rozmiar przedsięwzięcia oraz położenie geograficzne terenu, w tym w stosunku do granic państwa. Oceniane przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu planu ma wymiar lokalny.

# II.  CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

Gmina Paprotnia, według obowiązującego podziału administracyjnego Polski, leży 
w województwie mazowieckim, powiecie siedleckim. Grunty które objęto planem, położone są w południowo-wschodniej części gminy.

Od wschodu gmina Paprotnia graniczy z gminą Korczew, od południowego wschodu z gminą Przesmyki, od południa z gminą Mordy, od zachodu z gminą Bielany i Suchożebry i od północy z gminą Repki.

Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego gmina Paprotnia położona jest w środkowej części mezoregionu Wysoczyzna Siedlecka, który należy do makroregionu Nizina Południowopodlaska.

Na terenie gminy znajdują się trzy formy prawnej ochrony przyrody:

- Nadbużański Park Krajobrazowy,

- otulina parku krajobrazowego,

- trzy pomniki przyrody.

## 1. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA  ABIOTYCZNEGO

Poniżej scharakteryzowano stan poszczególnych elementów środowiska, abiotycznego.

Budowa geologiczna, rzeźba terenu, surowce mineralne

Budowa geologiczna gminy Paprotnia ukształtowana została w wyniku procesów geologicznych działających od czasów prekambryjskich po erę mezozoiczną. Pod względem strukturalnym gmina położona jest w obrębie Zapadliska Podlaskiego należącego do Platformy Wschodnioeuropejskiej. Podłoże zapadliska tworzą osady kredowe reprezentowane przez margle, wapienie, kredę piszącą i piaski glaukonitowe. Na utworach kredy zalegają osady paleogenu i neogenu reprezentowane przez:

- oligoceńskie piaski glaukonitowe z wkładkami iłów,

- mioceńskie iły i piaski z wkładkami węgla brunatnego,

- plioceńskie iły pstre i mułki oraz przewarstwiające je  piaski drobnoziarniste.

Wyżej zalegają osady czwartorzędu reprezentowane przez plejstocen z glinami zwałowymi, a także piaskami i żwirami akumulacji wodnolodowcowej oraz holocen, którego osady reprezentowane są przez namuły organiczne i torfy.

Na przeważającym obszarze gminy występują gliny i piaski pochodzenia lodowcowego. Są to gliny piaszczyste, rzadziej piaski gliniaste półzwarte i twardoplastyczne, lokalnie przewarstwione piaskami drobnymi. Utwory te stanowią grunty nośne, o korzystnych warunkach dla budownictwa. Znaczny obszar gminy zajmują piaski oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Są to piaski drobne z domieszką żwirów oraz piaski pylaste lub drobne średnio zagęszczone. Stanowią one grunty nośne, o korzystnych warunkach dla posadowienia budynków. W miejscu występowania pagóra kemowego (Paprotnia i okolice) występują piaski drobne i średnie, średnio zagęszczone, stanowiące grunty nośne. Na północny-wschód i wschód od wsi Rzeszotków w miejscu występowania pagórów moreny czołowej występują piaski średnie z dużym udziałem frakcji pyłowej, stanowiące grunty nośne. W miejscu występowania pól piasków przewianych (okolice wsi Krynki, Stasin i Kol.  Hołubla) występują piaski drobne i średnio luźne. Są to grunty słabonośne. Obniżenia terenu i doliny są wypełnione holoceńskimi namułami i piaskami pochodzenia rzecznego. Są to przeważnie namuły organiczne pylaste i piaski próchnicze luźne. Utwory te stanowią grunty nienośne, o niekorzystnych warunkach dla posadowienia budynków ze względu na duże nawodnienie.

Współczesna rzeźba badanego terenu jest wynikiem działalności czynników rzeźbotwórczych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego oraz wynikiem procesów niszcząco-denudacyjnych z okresu zlodowacenia bałtyckiego. Procesy erozyjne wpłynęły na złagodzenie wysokości względnych form morfologicznych powodując tym samym pewną monotonię rzeźby terenu.

Wysokości bezwzględne wahają się od 148,0 m n.p.m. (na zachód od miejscowości Strusy) do 182,5 m n.p.m. (w okolicach Nasiłowa).

Cały obszar gminy położony jest w obrębie wysoczyzny polodowcowej o powierzchni płaskiej lub lekko falistej o spadkach terenu nie przekraczających 5%. Powierzchnię wysoczyzny morenowej urozmaicają wzgórza moreny czołowej, pagóry kemowe, wydmy, pola piasków przewianych, doliny denudacyjno-erozyjne i rozległe obniżenia terenu. 	Wzgórza moreny czołowej występują na wschód od wsi Rzeszotków. Formy te charakteryzują się wysokościami względnymi od 5 do 25 m.

Wieś gminną otacza pagór kemowy o wysokości względnej do 15 m.

Większe wydmy, o wysokościach względnych najczęściej rzędu 5-10 m i nachyleniu zboczy ok. 10% występują w okolicach Koloni Hołubla, Stasina i Krynek. Pola piasków przewianych występują w okolicach Stasina, Krynek i Nasiłowa. Te formy morfologiczne często są porośnięte lasem.

W środkowej i południowej części gminy, między wsiami Koryciany, Podawce, Hołubla, Stasin, Uziębły i Nasiłów znajdują się rozległe obniżenia terenu wyniesione od 0,5 do 1,5 m nad średni poziom wody w rzekach. Z obniżeniami terenu łączą się dolinki denudacyjno-erozyjne przeważnie z dopływem stałym lub okresowym.

Pomimo iż Gmina Paprotnia charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem i urozmaiceniem rzeźby, jej krajobraz ma walory związane z rozległymi terenami otwartymi pól uprawnych, rozciętych przez płytko wcięte doliny, płaty lasów i zadrzewienia śródpolne.

Na terenie gminy nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.

Gmina Paprotnia jest średnio zasobna w kopaliny. Na terenie gminy eksploatowane jest wyłącznie kruszywo naturalne grube (pospółka) i drobne (piaski) pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego i eolicznego.

Gmina Paprotnia nie posiada żadnej dokumentacji ani karty rejestracyjnej złóż surowców budowlanych. Nie wydano również koncesji na poszukiwania złóż surowców budowlanych ani na ich eksploatację. Została wydana natomiast koncesja na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Siedlce”.

Niekorzystnym zjawiskiem jakie można zaobserwować na obszarze gminy jest wykorzystywanie wyrobisk eksploatacyjnych jako nielegalne wysypiska śmieci.

Klimat

Zgodnie z wykonaną przez R. Gumińskiego regionalizacją klimatyczną Polski dla potrzeb rolnictwa, gmina Paprotnia położona jest w klimatycznej Dzielnicy Podlaskiej. E. Romer zalicza analizowany obszar do Klimatów Wielkich Dolin, do Krainy Chełmsko-Podlaskiej. Zgodnie z najnowszą regionalizacją klimatyczną Polski W. Okołowicza obszar gminy Paprotnia znajduje się w granicach Mazowiecko-Podlaskiego regionu klimatycznego.

Teren gminy należy do dość chłodnych obszarów Polski. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,4°C, Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi 18,0°C, natomiast najchłodniejszego -4,2°C. Średnio w roku jest 130 dni z przymrozkiem. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 60 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa 205-210 dni.

Największe zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych występuje między dolinami i terenami podmokłymi a obszarami wyniesionymi o głębszym zaleganiu wód gruntowych. Tereny wyniesione ponad dna dolin i obniżeń charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi, natomiast doliny rzeczne stanowią obszary inwersyjne z tendencją do zalegania chłodnego powietrza i mgieł.

Na obszarze gminy Paprotnia wilgotność względna wynosi 81%. Największą wilgotnością względną charakteryzują się tereny położone w obrębie obniżeń. Związane jest to głównie z płytszym zaleganiem wód gruntowych.

Zjawiskiem ściśle związanym z temperaturą i wilgotnością powietrza jest mgła. Średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 52. Mgły najczęściej występują w miesiącach jesienno-zimowych. Lokalnie mgły występują najczęściej w dolinach i obniżeniach oraz na terenach o podwyższonej wilgotności powietrza.

Średnia roczna wielkość zachmurzenia na terenie gminy wynosi 6,5 stopnia pokrycia nieba w skali 10-stopniowej. Największym zachmurzeniem charakteryzuje się okres od listopada do lutego, minimalne zachmurzenie występuje w czerwcu i sierpniu. Zachmurzenie nie wykazuje zmienności przestrzennej.

Teren gminy charakteryzuje się niewielką ilością opadów. Suma opadów wynosi 
550 mm rocznie. Najniższe opady notowane są w styczniu - kwietniu (średnio miesięcznie 30 mm), natomiast najwyższe w lipcu (86 mm).

Na obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie. Często też występują wiatry północno-zachodnie i południowo-zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 
3,0 m/sek. Wiatry silne i bardzo silne występują bardzo rzadko. Średnio w roku jest 20 dni z wiatrem silnym o prędkości ponad 10 m/s.

W mikroskali zmiany elementów klimatu powoduje ukształtowanie terenu (zastoiska zimnego powietrza i częstsze mgły w dolinach i obniżeniach terenu), zróżnicowanie termiczne i różnice w wilgotności powietrza występują między terenami leśnymi, terenami zabudowanymi i otwartymi terenami wykorzystywanymi rolniczo.

Kierunek wiatru oraz warunki termiczne i wilgotnościowe wpływają na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza. Wobec dominacji krajobrazu rolniczego, braku znaczącej liczby zakładów o większej uciążliwości, zanieczyszczenia powietrza  dotyczą  głównie emisji komunikacyjnej.

Wody powierzchniowe i podziemne

Gmina Paprotnia położona jest w dorzeczu rzeki Bug. Charakteryzuje się słabo rozwiniętą siecią rzeczną. Na obszarze gminy występują tylko niewielkie cieki. Największym z nich jest lewobrzeżny dopływ Starej Rzeki (prawobrzeżnego dopływu Liwca) z Kukawek (Kanał Tarkowski), biorący początek poza gminą, na terenie gminy Przesmyki i wraz z dopływami odwadniający przeważającą część gminy Paprotnia.  Powierzchnia zlewni tego cieku wynosi 85,72 km2. Na terenie gminy dopływ z Kukawek przyjmuje w km 7,02 lewobrzeżny dopływ spod Olęd (miejscowość w gminie Mordy) o powierzchni zlewni 11,76 km2, w km 4,41 prawobrzeżny dopływ z Kobylan (powierzchnia zlewni – 16,86 km2), oraz w km 3,10 lewobrzeżny dopływ ze Stasina (powierzchnia zlewni – 8,45 km2). Na terenie gminy nie ma także większych naturalnych zbiorników wód stojących. Jedynie lokalnie znajdują się małe zbiorniki pochodzenia antropogenicznego. Największe tego typu zbiorniki położone są koło Paprotni (J. Kierz) i w Czarnotach. Również antropogenicznego pochodzenia są śródleśne zbiorniki, które powstały po eksploatacji torfu, głównie zlokalizowane pomiędzy Stasinem a Hołublą. Łączna powierzchnia 36 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie gminy wynosi 11,38 ha.

Wody piętra przedczwartorzędowego  stanowią główny poziom wodonośny na terenie gminy Paprotnia. Jednak utwory wodonośne położone są na dużych głębokościach, a wody tej warstwy odznaczają się podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu, co jest główną przyczyną konieczności uzdatnień tych wód, w przypadku ewentualnego wykorzystania dla celów konsumpcyjnych.

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności gminy Paprotnia w wodę jest poziom wodonośny zalegający w warstwach utworów czwartorzędowych. Na przeważającym obszarze gminy głębokość zalegania pierwszego poziomu wodonośnego wynosi ok. 3 – 4 m poniżej poziomu terenu. Ciągłość pierwszego poziomu wodonośnego może ulegać pewnym zakłóceniom na terenach wysoczyzny polodowcowej: na północny-zachód od m. Hołubla oraz w południowo-wschodniej części gminy, z uwagi na występowanie w podłożu gruntów trudniej przepuszczalnych. W dolinach cieków i w obniżeniach terenu pierwszy poziom wodonośny występuje bardzo płytko (0 - 1,0 m p.p.t.).

Prawie cała gmina posiada dobrze izolowany pierwszy użytkowy poziom wodonośny. Tylko niewielki zachodni fragment gminy takiej warstwy izolacyjnej nie posiada - występują tu łatwo przepuszczalne żwiry i piaski.

Cieki oraz rowy melioracyjne, stanowiące podstawę drenażową wód podziemnych, są zanieczyszczone w wyniku nieuporządkowanej gospodarki ściekowej i braku kanalizacji oraz substancjami pochodzącymi z nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Teren gminy jest zwodociągowany. Mieszkańcy gminy korzystają z wodociągów zbiorowych zasilanych ze stacji wodociągowej w Paprotni. Źródłem wody dla wodociągu   jest ujęcie wód głębinowych  (3 studnie) o zasobach kategorii „ B” 180 m³/godz. Na terenie wsi Stasin znajduje się ujęcie  ( 5 studni o zasobach 193 m ³/godz. ) i stacja wodociągowa – obecnie nieczynna.

Ujęcie wody w miejscowości Paprotnia, które dostarcza wodę pitną do wodociągów  gminnych ma wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia; ujęcie nie posiada wyznaczonej strefy ochrony pośredniej.

Posesje posiadają indywidualne  systemy  kanalizacyjne ze zbiornikami ścieków – przeważnie nieszczelnymi – przez które nieczystości odprowadzane są do  gruntu.

W miejscowości Hołubla została wybudowana oczyszczalnia ścieków.

Na terenie gminy nie ma obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Gleby

Na terenie gminy Paprotnia gleby charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem typologicznym. Na przeważającej powierzchni gminy dominują gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich oraz gleby brunatne wytworzone z piasków gliniastych mocnych. Na obszarach porośniętych lasami występują gleby bielicowe. W obniżeniach terenu i dolinkach erozyjno - denudacyjnych zalegają gleby torfowe, murszowo-torfowe lub murszowo-mineralne.

Uwzględniając klasyfikację JUNG (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach) w obrębie gruntów ornych największy udział stanowią kompleksy:

- żytni bardzo dobry		- 30,9% powierzchni gruntów ornych,

- żytni słaby			- 27,1% powierzchni gruntów ornych,

- żytni dobry			- 23,3% powierzchni gruntów ornych,

- żytni bardzo słaby 		- 11,2% powierzchni gruntów ornych,

- pszenny dobry 		- 3,8% powierzchni gruntów ornych,

- zbożowo-pastewny słaby 	- 2,6% powierzchni gruntów ornych,

- zbożowo-pastewny mocny 	- 1,1% powierzchni gruntów ornych.

Gleby kompleksu żytniego dobrego występuje płatowo, na obszarze całej gminy. W rejonie miejscowości Stasin zalega największy areał gleb kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego. Znaczący, bo zajmujący ponad połowę powierzchni gruntów ornych jest udział gleb żyznych zaliczonych do kompleksu uprawowego: pszennego dobrego oraz żytniego bardzo dobrego odpowiednich do wszelkich upraw polowych, sadownictwa i warzywnictwa. Największe płaty tych kompleksów znajdują się wokół Paprotni i we wsiach: Łęczycki, Koryciany, Nasiłów, Krynki, Skwierczyn Lacki oraz Trębice i Kaliski.

Uwzględniając bonitację gleb, rozkład udziału procentowego poszczególnych klas w ogólnej powierzchni gleb gminy przedstawia się następująco:

- Kl. III - 14,0%,

- KI. IV - 49,1%,

- Kl. V   - 28,5%,

- Kl. VI  - 8,4%.

Gleby klasy I i II nie występują.

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG wynosi dla gminy 62,4 pkt.

Gleby pochodzenia organicznego oraz grunty klas I – III są gruntami chronionymi w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, ze zm.).

Dobra materialne

Na terenie gminy Paprotnia do rejestru zabytków są wpisane następujące obiekty:

- kościół parafialny pod wezwaniem. św. Bartłomieja w Paprotni, drewniany, z 1750 r., przebudowany w 1906 r. (nr rej. Zab. A-123/591 z dn.02.04.1963r.).

- dzwonnica w zespole kościoła parafialnego  pod wezwaniem św. Bartłomieja w Paprotni, drewniana z XIX w. (nr rej. Zab. A-123/591 z dn. 02.04.1963r.).

W  gminnej ewidencji zabytków znajduje się układ przestrzenny miejscowości Czarnoty z XVI – XX w., dawna szkoła w tej miejscowości, 5 pojedynczych domów, kapliczka przydrożna i młyn drewniany.

W m. Grabowiec do ewidencji gminnej wpisano dwa domy drewniane oraz kapliczkę przydrożną.

W przypadku Hołubli do gminnej ewidencji zabytków wpisano układ przestrzenny miejscowości z XVI – XX w., kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP, z lat 1940 - 1942, krzyż upamiętniający męczeństwo unitów z 1897 r., cmentarz parafialny z 1921 r., 23 domy drewniane, 1 dom murowany, 4 stodoły drewniane, krzyż przydrożny, dwie kapliczki przydrożne, dawną szkołę drewnianą z przełomu XIX i XX wieku, pomnik poświęcony odzyskaniu niepodległości z 1928 r.

W m. Kaliski do ewidencji wpisano 7 domów drewnianych, w Korycianach – 2 domy drewniane i dwie kapliczki przydrożne, w m Łęczycki – 1 dom drewniany, w m. Łozy – 2 domy drewniane, w m. Nasiłów – dom drewniany i kapliczkę przydrożną.

W przypadku miejscowości gminnej do gminnej ewidencji zabytków wpisano układ przestrzenny miejscowości z XVI – XX w., ujęte w rejestrze zabytków: kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja i dzwonnicę w zespole kościoła, ponadto cmentarz przykościelny wokół kościoła parafialnego z XVIII w., cmentarz parafialny z XIX w., mogiłę żołnierzy polskich poległych w 1920 r., 3 domy drewniane.

W m. Pluty do ewidencji wpisano 4 domy drewniane, w m. Podawce 4 domy drewniane i piwnicę w zagrodzie jednego z nich.

W m. Rzeszotków objęto ewidencją dawną szkołę (obecnie Dom Ludowy), pomnik poświęcony poległym za Ojczyznę z 1922 r., pomnik poświęcony poległym mieszkańcom Rzeszotkowa z 2011 r., dwie kapliczki, 6 domów drewnianych.

W Starych Trębicach do ewidencji wpisano dom drewniany, w Strusach – 5 domów drewnianych, w Trębicach Dolnych – 2 domy drewniane, w Trębicach Górnych – 5 domów drewnianych i dwa krzyże przydrożne, w Uziębłach – 7 domów drewnianych i drewnianą stodołę.

Cechą charakterystyczną zabytków nieruchomych gminy jest wyraźna dominacja drewnianej zabudowy mieszkalnej, głównie z okresu międzywojennego.

Na obszarze gminy skatalogowano 78 stanowisk archeologicznych. W wyniku kwerendy archiwalnej do tej liczby dołączono jeszcze 3 wsie historyczne: Pliszki, Strusy, Uziębły. Ilość stanowisk oraz zasięgi stref ochrony konserwatorskiej na skutek nowych odkryć, ustaleń lub uzupełnienia ewidencji, mogą ulec zmianie.

Dla właściwej ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego wyznaczono strefę ochrony stanowisk obserwacji archeologicznych.

## 2. CHARAKTERYSTYKA STANU BIOSFERY I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących  w ekosystemach oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.

Lasy

Na terenie gminy lasy są rozproszone na całej jej powierzchni, zajmując powierzchnię 1 598,4 ha, co stanowi 19,6% ogólnej powierzchni gminy. Jest to wskaźnik lesistości, niższy od wskaźnika lesistości województwa mazowieckiego wynoszącego 22,5%. Lasy Skarbu Państwa (lasy państwowe) zajmują powierzchnię zaledwie 8,4 ha (0,5% ogólnej powierzchni lasów w gminie), a lasy stanowiące własność osób fizycznych i prawnych (lasy niepaństwowe) – 1 590 ha.

Największe, zwarte kompleksy leśne położone są we wschodniej części gminy, gdzie występują lasy należące do wsi Łęczycki, Trębice, Łozy i Pluty oraz w południowej części gminy, gdzie leżą lasy wsi Hołubla, Stasin, Uziębły i Strusy. W zachodniej części gminy duże kompleksy leśne tworzą lasy należące do wsi Czarnoty, Rzeszotków i Kobylany - Kozy.

Na pozostałym obszarze gminy lasy występują w postaci niewielkich powierzchniowo, rozproszonych kompleksów leśnych.

Lasy państwowe, w postaci niewielkich kompleksów leśnych, leżą wśród lasów chłopskich wsi Czarnoty, Stasin i Strusy, stanowiąc 4 niewielkie, jednoodziałowe uroczyska leśne: Uroczysko Czarnoty I o powierzchni 1,60 ha (oddz. 1J), Uroczysko Czarnoty II o powierzchni 1,47 ha (oddz. 1H), Uroczysko Stasin o powierzchni 4,29 ha (oddz. 1G) i Uroczysko Strusy o powierzchni 1,09 ha (oddz. 46H).

Lasy niepaństwowe stanowią 99,5% ogólnej powierzchni lasów gminy. Lasy prywatne, należące do prywatnych właścicieli są zróżnicowane powierzchniowo. Największe powierzchnie leśne przyporządkowane są do wsi: Hołubla (311,5 ha), Pluty (118 ha) i Strusy (127 ha), natomiast najmniejsze powierzchnie leśne położone są we wsiach: Świerczyn Lacki (1,6 ha), Grabowiec (13,5ha) i Krynki (22 ha).

W zależności od głównych zadań, jakie lasy spełniają, dzieli się je na dwie grupy:

grupa I – lasy ochronne,

grupa II – lasy gospodarcze.

Fragment lasów wsi Strusy o powierzchni 113,14 ha i Uroczysko Strusy o powierzchni 
1,09 ha, łącznie 114,23 ha, stanowią lasy ochronne. Nadanie tym lasom kategorii ochronności wynika z ich położenia w promieniu 10 km od granic miasta Siedlce (ponad 50 tys. mieszkańców). Pozostałe lasy stanowią lasy gospodarcze.

Lasy gminy Paprotnia charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem siedliskowym. Zarówno w lasach państwowych jak i niepaństwowych dominują ubogie siedliska borowe, 
a żyzne siedliska lasowe występują na znacznie mniejszych powierzchniach.

W drzewostanach gminy Paprotnia można zaobserwować straty wynikające z dużego udziału sosny w składzie gatunkowym. Drzewostany jednogatunkowe narażone są bardziej na gradacje owadów, choroby grzybowe i pożary. Szkody leśne wynikają także z niedostosowania składu gatunkowego do siedliska (drzewostany borowe porastają żyzne siedliska lasowe). Szkody w postaci obniżenia potencjału siedliska na terenie gminy są jednak sporadyczne.

Fauna

Na terenie gminy występują następujące ssaki: sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa, zając Lepus europaeus, lis Vulpes vulpes, kret Talpa europaea, nornik zwyczajny Microtus arvalis, ryjówka aksamitna Sorex araneus, jeż Erinaceus europaeus oraz nietoperze (omówione poniżej w podrozdziale chiropterofauna).

Występują tu też drobne gryzonie - mysz domowa (Mus musculus) i mysz polna (Apodemus agrarius).

Natomiast niewielkie zbiorniki oraz zabagnienia przy ciekach są miejscem występowania i godowania płazów. Odnotowano pospolite gatunki: rzekotkę drzewną Hyla arborea, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Pseudepidalea viridis. Poza tym powszechnie występuje żaba moczarowa Rana arvalis oraz żaby z grupy żab zielonych Pelophylax spp. Stwierdzono także dwa gatunki gadów – jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę żyworodną Zootoca vivipara.

Awifauna

Na terenie gminy do gatunków dominujących należą: dymówka, pliszka żółta, szpak i skowronek. Występują tu gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r.). Są to głównie: błotniak łąkowy Circus pygargus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, bocian biały Ciconia ciconia, derkacz Crex crex, dzięcioł czarny Dryocopus martius, gąsiorek Lanius collurio, żuraw Grus grus.

Na terenach południowo-wschodnich gminy przewidzianych pod lokalizację farmy wiatrowej i w ich sąsiedztwie, zgodnie z „Raportem ostatecznym dla projektowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Krynki, Koryciany, Łęczycki, Pluty (pow. siedlecki, woj. mazowieckie) prowadzenia ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu przedrealizacyjnego” (Siedlce 2012), w 2012 r. stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków (drukiem pogrubionym zaznaczono gatunki z Dyrektywy Ptasiej).

| Gatunek | lęgowy | zalatujący z sąsiedztwa | przelotny żerujący | przelotny | zimujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bażant | Phasianus colchicus | + |  |  |  |  |
| białorzytka | Oenanthe oenanthe | + |  |  |  |  |
| bielik | Haliaeetus albicilla |  | + |  |  |  |
| błotniak łąkowy | Circus pygargus | + |  |  |  |  |
| błotniak stawowy | Circus aeruginosus |  | + |  |  |  |
| błotniak zbożowy | Circus cyaneus |  |  |  | + |  |
| bocian biały | Ciconia ciconia | + |  |  |  |  |
| bocian czarny | Ciconia nigra |  |  |  | + |  |
| bogatka | Parus major | + |  |  |  |  |
| cierniówka | Sylwia communis | + |  |  |  |  |
| czajka | Vanellus vanellus | + |  |  |  |  |
| czapla biała | Egretta alba |  |  |  | + |  |
| czapla siwa | Ardea cinerea |  |  | + |  |  |
| czarnogłówka | Poecile montanus | + |  |  |  |  |
| czeczotka | Carduelis flammea |  |  |  | + |  |
| czubatka | Lophophanes cristatus | + |  |  |  |  |
| cyraneczka | Anas crecca |  |  | + |  |  |
| czyż | Carduelis spinus |  |  | + |  |  |
| derkacz | Crex crex | + |  |  |  |  |
| droździk | Turdus iliacus |  |  | + |  |  |
| drzemlik | Falco columbarius |  |  | + |  |  |
| dudek | Upupa epos | + |  |  |  |  |
| dymówka | Hirundo rustica | + |  |  |  |  |
| dzięcioł czarny | Dryocopus martius | + |  |  |  |  |
| dzięcioł duży | Dendrocopos major | + |  |  |  |  |
| dzięciołek | Dendrocopos minor | + |  |  |  |  |
| dzięcioł zielony | Picus viridis | + |  |  |  |  |
| dzwoniec | Carduelis chloris | + |  |  |  |  |
| gajówka | Sylvia borin | + |  |  |  |  |
| gawron | Corvus frugilegus |  | + |  |  |  |
| gąsiorek | Lanius collurio | + |  |  |  |  |
| gęś białoczelna | Anser albifrons |  |  |  | + |  |
| gęś zbożowa | Anser fabalis |  |  |  | + |  |
| gil | Pyrrhula pyrrhula | + |  |  |  |  |
| gołąb miejski | Columba livia f. urbana |  |  |  | + |  |
| grubodziób | C. coccothraustes | + |  |  |  |  |
| grzywacz | Columba palumbus | + |  |  |  |  |
| jarzębatka | Sylvia nisoria | + |  |  |  |  |
| jastrząb | Accipiter gentilis | + |  |  |  |  |
| jerzyk | Apus apus |  | + |  |  |  |
| kapturka | Sylvia atricapilla | + |  |  |  |  |
| kawka | Corvus monedula | + |  |  |  |  |
| kobuz | Falco subbuteo |  | + |  |  |  |
| kopciuszek | Phoenicurus ochruros | + |  |  |  |  |
| kormoran | Phalacrocorax carbo |  |  |  | + |  |
| kos | Turdus merula | + |  |  |  |  |
| kowalik | Sitta europaea | + |  |  |  |  |
| krogulec | Accipiter nisus | + |  |  |  |  |
| kruk | Corvus corax | + |  |  |  |  |
| krzyżówka | Anas platyrhynchos | + |  |  |  |  |
| kukułka | Cuculus canorus | + |  |  |  |  |
| kulczyk | Serinus serinus | + |  |  |  |  |
| kuropatwa | Perdix perdix | + |  |  |  |  |
| kwiczoł | Turdus pilaris | + |  |  |  |  |
| lerka | Lullula arborea | + |  |  |  |  |
| łabędź niemy | Cygnus olor |  |  |  | + |  |
| łęczak | Tringa glareola |  |  | + |  |  |
| łozówka | Acrocephalus palustris | + |  |  |  |  |
| makolągwa | Carduelis cannabina | + |  |  |  |  |
| mazurek | Passer montanus | + |  |  |  |  |
| mewa żółtonoga | Larus fuscus |  |  |  | + |  |
| modraszka | Cyanistes caeruleus | + |  |  |  |  |
| muchołówka szara | Muscicapa striata | + |  |  |  |  |
| mysikrólik | Regulus regulus | + |  |  |  |  |
| myszołów | Buteo buteo | + |  |  |  |  |
| myszołów włochaty | Buteo lagopus |  |  | + |  |  |
| oknówka | Delichon urbicum | + |  |  |  |  |
| orlik krzykliwy | Aquila pomarina |  |  |  | + |  |
| ortolan | Emberiza hortulana | + |  |  |  |  |
| paszkot | Turdus viscivorus | + |  |  |  |  |
| pełzacz leśny | Certhia familiaris | + |  |  |  |  |
| piecuszek | Phylloscopus trochilus | + |  |  |  |  |
| piegża | Sylvia curruca | + |  |  |  |  |
| pierwiosnek | Phylloscopus collybita | + |  |  |  |  |
| pleszka | Phoenicurus phoenicurus | + |  |  |  |  |
| pliszka siwa | Motacilla alba | + |  |  |  |  |
| pliszka żółta | Motacilla flava | + |  |  |  |  |
| pokląskwa | Saxicola rubetra | + |  |  |  |  |
| pokrzywnica | Prunella modularis | + |  |  |  |  |
| potrzeszcz | Emberiza calandra | + |  |  |  |  |
| potrzos | Emberiza schoeniclus | + |  |  |  |  |
| pójdźka | Athene noctua | + |  |  |  |  |
| przepiórka | Coturnix coturnix | + |  |  |  |  |
| pustułka | Falco tinnunculus | + |  |  |  |  |
| rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus |  |  | + |  |  |
| rudzik | Erithacus rubecula | + |  |  |  |  |
| rzepołuch | Carduelis flavirostris |  |  |  | + |  |
| sierpówka | Streptopelia decaocto | + |  |  |  |  |
| siewka złota | Pluvialis apricaria |  |  | + |  |  |
| sikora uboga | Poecile palustris | + |  |  |  |  |
| siniak | Columba oenans |  |  |  | + |  |
| skowronek | Alauda arvensis | + |  |  |  |  |
| słonka | Scolopax rusticola | + |  |  |  |  |
| słowik szary | Luscinia luscinia | + |  |  |  |  |
| sosnówka | Periparus ater | + |  |  |  |  |
| sójka | Garrulus glandarius | + |  |  |  |  |
| sroka | Pica pica | + |  |  |  |  |
| srokosz | Lanius excubitor | + |  |  |  |  |
| strzyżyk | Troglodytes troglodytes | + |  |  |  |  |
| szczygieł | Carduelis carduelis | + |  |  |  |  |
| szpak | Sturnus vulgaris | + |  |  |  |  |
| śmieszka | Larus ridibundus |  |  |  | + |  |
| śnieguła | Plectrophenax nivialis |  |  |  |  | + |
| śpiewak | Turdus philomelos | + |  |  |  |  |
| świergotek drzewny | Anthus trivialis | + |  |  |  |  |
| świergotek łąkowy | Anthus pratensis | + |  |  |  |  |
| świergotek polny | Anthus campestris | + |  |  |  |  |
| świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus |  |  | + |  |  |
| świstunka leśna | Phylloscopus sybilatrix | + |  |  |  |  |
| trznadel | Emberiza citrinella | + |  |  |  |  |
| turkawka | Streptopelia turtur | + |  |  |  |  |
| uszatka | Asio otus | + |  |  |  |  |
| wilga | Oriolus oriolus | + |  |  |  |  |
| wrona siwa | Corvus cornix |  | + |  |  |  |
| wróbel | Passer domesticus | + |  |  |  |  |
| zaganiacz | Hippolais icterina | + |  |  |  |  |
| zięba | Fringilla coelebs | + |  |  |  |  |
| żuraw | Grus grus | + |  |  |  |  |
| Łącznie gatunków - 118 | 87 | 6 | 10 | 14 | 1 |

Chiropterofauna

Na terenie gminy odnotowuje się 5 gatunków nietoperzy: mroczek późny Eptesicus serotinus, borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik większy Pipisterllus nathusii, nocek Natterera Myotis nattereri, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme. Dwa pierwsze gatunki przeważają.

Jeden gatunek – nocek łydkowłosy – został zamieszczony w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. (dyrektywa siedliskowa).

W koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET-PL) południowy fragment gminy Paprotnia znajduje się w granicach obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym 13 K (Obszar siedlecki), natomiast północno-wschodni skraj gminy przylega do granicy obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym 24 M (Dolina Dolnego Bugu).

Północno-wschodni skraj gminy wchodzi w granice Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, północno-wschodnia część gminy znajduje się w granicach otuliny Parku. Północna i wschodnia granica gminy sąsiaduje z obszarem funkcjonalnym Zielone Płuca Polski.

## 3. OCHRONA PRAWNA ŚRODOWISKA

Jak wcześniej wspomniano, na terenie gminy Paprotnia znajdują się następujące formy prawnej ochrony przyrody:

- Nadbużański Park Krajobrazowy,

- otulina Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego,

- 4 pomniki przyrody.

Nadbużański Park Krajobrazowy oraz jego otulina funkcjonują na mocy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 66, poz. 1701), zmienionego Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z 25 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4208). Na terenie gminy Paprotnia Park ten zajmuje 11 ha a otulina 314 ha. Fragment parku wraz z otuliną  znajdują się w północno-wschodniej części gminy.

W 2006 roku ustanowiono plan ochrony Parku Rozporządzeniem nr 20 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 172, poz. 6757). Rozporządzeniem nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku dokonano zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego Parku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 35, poz.698). Wraz z wejściem w życie powyższych rozporządzeń wszelkie działania ochronne na terenie parku prowadzone są według obowiązującego planu ochrony.
 	Na terenie gminy Paprotnia objęto ochroną prawną w formie pomników przyrody lipę drobnolistną, dąb szypułkowy i głaz narzutowy, jak niżej.

| Nr ewid. | Miejscowość | liczba | Obiekt | Obwód (cm) | Wysokość (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0455 | Hołubla | 3 | Lipa drobnolistna | 214 - 277 | 21-23 |
| 0456 | Hołubla | 1 | Dąb szypułkowy | 297 | 20 |
| 0117 | Stasin | 1 | Głaz | 610 | 1 |

W dokumentach planistycznych proponuje się ustanowienie na terenie gminy następujących form ochrony:

- Rezerwatu przyrody „Podawce”.

- 4 użytków ekologicznych,

Powodem zaplanowania ustanowienia nowych form ochrony jest bogactwo gatunkowe fauny i flory zasiedlającej poszczególne ekosystemy oraz krajobrazy przyrodnicze.

Położony na południe od Podawców, stosunkowo duży (około 90 ha) kompleks leśny jest najbardziej interesującym pod względem przyrodniczym obszarem na terenie gminy Paprotnia. Stwierdzono tu występowanie m.in. 2 rzadkich gatunków roślin - pełnika europejskiego Trollius europaeus L. (gatunek objęty ochroną ścisłą) i tojadu dzióbatego Aconitum variegatum L. (gatunek objęty ochroną częściową). Znacznie mniejsze są walory faunistyczne, ale liczebności kilku leśnych gatunków ptaków należą da najwyższych na tle pozostałych lasów w gminie.

Cztery poeksploatacyjne zbiorniki wodne wyróżniają się wysokim poziomem różnorodności biologicznej. Mają rangę użytku ekologicznego, pomimo nie objęcia ich ochroną prawną w tej randze Są to następujące obiekty:

- J. Kierz, położone w zachodniej części gminy będące ważną ostoją reprodukcji płazów oraz gniazdowania kilku gatunków ptaków,

- śródpolne oczko wodne, położone na zachód od Paprotni z okresowo stagnującą wodą będące ważną ostoją płazów i owadów wodnych oraz higrofilnych pająków,

- 2 położone blisko siebie śródleśne zbiorniki (po eksploatacji torfowiska), na południe od Hołubli interesujące pod względem florystycznym oraz ornitologicznym.

## OPIS WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU.

Teren objęty planem położony jest na Wysoczyźnie Siedleckiej, na wysokości 
ok. 165 - 180 m n.p.m., w zlewni rzeki Liwiec. Składa się z dwóch obszarów: północno-wschodniego i południowo-zachodniego, rozdzielonych zabudową miejscowości Koryciany i Pliszki. Obszar północno-wschodni odwadniany jest w kierunku dopływu z Kukawek (Kanału Tarkowskiego), będącego dopływem Starej Rzeki stanowiącej dopływ Liwca, a obszar południowo-zachodni w kierunku dopływu z Kukawek oraz w kierunku dopływu spod Olęd. Dopływ z Kukawek oraz jego dopływy mają stosunkowo słabo zaznaczone w terenie doliny, choć miejscowo doliny się rozszerzają i występuje tu roślinność charakterystyczna dla mokradeł. Okresowo woda opadowa może zasilać dopływ z Kukawek poprzez niewielkie formy dolinne słabo widoczne w terenie. Doliny fragmentarycznie są zadrzewione i zakrzewione.

Gleby na tym obszarze są w części zaliczane do gleb chronionych.

Warunki klimatu lokalnego charakteryzują się rzadko podwyższoną wilgotnością powietrza, dobrym przewietrzaniem, wilgotne i chłodne masy powietrza towarzyszące dolinom są odprowadzane zgodnie z kierunkiem dolin.

Na terenie objętym planem brak większych kompleksów leśnych. Jedynie zachodnia część obszaru północno-wschodniego obejmuje część niewielkiego kompleksu leśnego położonego na południe od miejscowości Pluty zaś jego północna część – mały fragment również niewielkiego kompleksu leśnego położonego na północny-wschód od m. Pluty. Lasy te to siedliska z przewagą sosny i domieszką brzozy, z dość dobrze wykształconym podszytem. Są to lasy gospodarcze. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru południowo-zachodniego znajduje się kompleks leśny wskazany do ochrony rezerwatowej (rezerwat przyrody „Podawce”).

W obrębie wsi Łęczycki, w pobliżu terenu objętego planem znajduje się zbiornik wodny z pałką wodną i zaroślami wierzbowymi. Zbiornik jest pochodzenia antropogenicznego. Na południowy-zachód od m. Koryciany znajduje się niewielki zbiornik wodny z otaczającą łąką.

Pod względem faunistycznym, jak wynika z prowadzonego ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu przedrealizacyjnego dla projektowanej farmy wiatrowej, opisywany obszar charakteryzuje się generalnie niską aktywnością nietoperzy, a bogactwo gatunkowe także jest co najwyższej na średnim poziomie. Jak wynika z przywołanej dokumentacji, najwyższa aktywność została odnotowana w okresie rozpadu kolonii rozrodczych, a stosunkowo wysoka była także w okresie tworzenia kolonii i samego rozrodu, natomiast migracja jesienna była słabo wyrażona. Na opisywanym obszarze wykazano brak szlaków migracji o znaczeniu ponadlokalnym, jak również ważnych żerowisk zlokalizowanych w pobliżu projektowanych elektrowni wiatrowych.

Podczas rocznej inwentaryzacji ptaków, w związku z monitoringiem ornitologicznym na obszarze planowanej inwestycji, wraz ze strefą buforową, stwierdzono, jak już wyżej wspomniano 118 gatunków ptaków. Spośród nich 17 gatunków znajdowało się w załączniku I dyrektywy ptasiej, a 7 gatunków (bocian czarny Ciconia nigra, bielik Haliaeetus albicilla, błotniak zbożowy Circus cyaneus, orlik krzykliwy Aquila pomarina, siewka złota Pluvialis apricaria, łęczak Tringa glareola, czeczotka Carduelis flammea) zostało uwzględnione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Wszystkie te 7 gatunków na obszarze planowanej farmy nie były lęgowe, a jedynie przelotne lub zalatujące z sąsiedztwa. Jako lęgowe na obszarze farmy uznano 87 gatunków, a do najciekawszych należały derkacz Crex crex i żuraw Grus grus. Szczególnie interesujące było stwierdzenie kilku samców derkacza Crex crex wśród upraw. Żuraw Grus grus gniazdował w strefie buforowej. Odnotowano także stanowisko lęgowe pójdźki Athene noctua w miejscowości Łęczycki, a w lesie koło Korycian gniazdowała uszatka Asio otus. Do gatunków lęgowych w sąsiedztwie farmy i jednocześnie zalatujących zaliczono 6 gatunków, a wyróżniał się tu bielik Haliaeetus albicilla, który gniazdował około 5 km od farmy. Do gatunków przelotnych, związanych z farmą (żerowanie) należało kolejnych 10 gatunków, a 14 gatunków przelatywało nad farmą. Wśród nich najciekawszym był błotniak zbożowy Circus cyaneus, bocian czarny Ciconia nigra i orlik krzykliwy Aquila pomarina. Tylko w okresie zimowym odnotowano śniegułę Plectrophenax nivalis. Stwierdzoną liczbę gatunków autorzy „Raportu ostatecznego dla projektowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Krynki, Koryciany, Łęczycki, Pluty (pow. siedlecki, woj. mazowieckie) prowadzenia ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu przedrealizacyjnego” uznali za przeciętną – odpowiadającą wielkości badanego obszaru, zróżnicowaniu siedlisk, przede wszystkim brakowi większych zbiorników ze stojącą wodą.

# III.  OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obecnie teren objęty projektem planu jest obszarem przekształconym antropogenicznie. Jest to w zdecydowanej przewadze teren upraw polowych rozciętych drogami o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, oddalonym od granic obszarów Natura 2000.

Dominuje tu otwarty krajobraz rolniczy, głównie z drobnołanowymi gruntami ornymi (uprawy żyta, owsa, kukurydzy). Łąki i pastwiska stanowią nieznaczny odsetek.

Omawiany obszar obniża się w kierunku niewielkich dolin cieków. W dolinach miejscami występują zarośla i zadrzewienia oraz podmokłości z roślinnością charakterystyczną dla terenów mokradeł, choć mało zróżnicowaną.

Projektowana zmiana jego zagospodarowania nie spowoduje istotnego zwiększenia zakresu problemów ochrony środowiska. Obecne problemy ochrony środowiska, o charakterze lokalnym, wynikają z użytkowania ciągów komunikacyjnych i użytkowania rolniczego terenu.

Teren objęty planem znajduje się poza obszarami Natura 2000 i nie ma z nimi bezpośrednich powiązań przyrodniczych, podobnie - z obszarem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Pośrednim powiązaniem jest połączenie doliny dopływu spod Kukawek i łączących się z nią dolin dopływów z doliną Starej Rzeki, która jest dopływem Liwca. Dolina Liwca objęta jest ochroną. Wyznaczono tu Obszar NATURA 2000 „Dolina Liwca” – PLB 140002 oraz Obszar NATURA 2000 „Ostoja Nadliwiecka – PLH 140032.

# IV.  POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU

Przy braku realizacji ustaleń projektu planu, stan środowiska przyrodniczego na omawianym terenie nie ulegnie przekształceniom. Teren objęty planem charakteryzuje się przekształceniem antropogenicznym. Jest to teren upraw polowych z niewielkim udziałem łąk i pastwisk oraz terenów dolin z zaroślami i zadrzewieniami.

# V.  ŚRODOWISKOWA OCENA SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU PLANU

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki, gmina Paprotnia, pod lokalizację elektrowni wiatrowych:

- ustala przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami:

EW – tereny elektrowni wiatrowych

EE – teren stacji transformatorowej,

R – tereny rolnicze,

RZ – tereny rolnicze położone w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych,

WS – teren wód powierzchniowych,

ZL – tereny lasów

KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

KDD – tereny dróg publicznych gminnych klasy  dojazdowej,

KDW – tereny dróg wewnętrznych- istniejących,

KDWp – tereny dróg wewnętrznych – projektowanych,

ESN – istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia,

ESNp – projektowana kablowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia,

EWN – projektowana kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV;

- wyznacza pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia;

- wprowadza następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustalenie zakazu zabudowy mieszkaniowej na całym obszarze objętym planem,

- zakaz umieszczania reklam na konstrukcji elektrowni wiatrowych, poza standardowym oznakowaniem producenta, inwestora lub właściciela,

- dopuszczenie umieszczania reklam na elewacjach  budynków  pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie przekroczy 2 m²,

- zakaz lokalizacji reklam w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych istniejących i projektowanych,

- zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych;

- wprowadza następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów melioracyjnych oraz urządzeń melioracji wodnych z możliwością przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z  przepisami odrębnymi,

- zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości  mniejszej niż 5,0 m od linii rozgraniczającej tereny WS,

- obowiązek podczyszczania wód opadowych z nawierzchni utwardzonych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi przed ich odprowadzeniem do odbiornika, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z przepisami odrębnymi,

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji dopuszczonych w ustaleniach planu,

- na obszarze objętym planem nie ustala się lokalizacji zabudowy podlegającej ochronie akustycznej;

- określa szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, jak niżej:

- nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

- dla terenów EW ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej – 400 m²,

- minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 10,0 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi zawierać się w przedziale od 45º do 120º,

- przy czym ustalone zasady scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej, dróg publicznych, dróg wewnętrznych istniejących i projektowanych.

Projekt planu określa przeznaczenie poszczególnych terenów, zasady ich zagospodarowania oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy jak niżej:

A. tereny elektrowni wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolami 
1EW – 5EW

Przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami i obiektami przeznaczonymi do ich obsługi, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i serwisowymi oraz zatokami postojowymi,

2) przeznaczenie uzupełniające: stacje transformatorowe niskiego i średniego napięcia, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związanej z budową i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych oraz maszty do pomiaru prędkości i kierunku wiatru.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej mierzona od poziomu terenu do wierzchołka śmigła w jego górnym, pionowym położeniu, nie może wynosić więcej niż 210,0 m,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80 %,

- minimalny wskaźnik powierzchni  biologicznie czynnej – 5 % powierzchni działki budowlanej,

- ustala się, że wieża i śmigła elektrowni wiatrowych muszą być pomalowane na jasny, matowy kolor,

- ilość miejsc parkingowych – miejsca parkingowe nie są wymagane,

- zakazuje się obsadzania terenu drzewami  i krzewami,

- zakłada się obsługę komunikacyjną – poprzez drogi wewnętrzne istniejące 1KDW - 5KDW i projektowane 1KDWp - 4KDWp,

- ustala się nakaz przeszkodowego oznakowania oraz zgłoszenia przeszkód do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,  zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dopuszcza się lokalizację masztów meteorologicznych do pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 130,0 m.

B. tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem 1R – 8R

Przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,

- przeznaczenie uzupełniające: budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej, w tym do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny oraz budowle rolnicze.

Zasady zagospodarowania:

- ustala się rolnicze użytkowanie terenów,

- dla budynków i urządzeń w funkcji uzupełniającej ustala się:

  - wysokość zabudowy nie większa niż 12,0 m,

  - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45o,

  - dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 10o,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40 %,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy -1,5,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

- ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej

działki w ilości minimum 1 miejsce parkingowe na 2 osoby zatrudnione,

- ustala się nieprzekraczalnie linie zabudowy:

- dla terenu 1R, 2R i 3R w odległości 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 1KDD, 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 1KDZ, 12,0 m od granicy lasów znajdujących się przy granicy opracowania planu oraz 5,0 m od granicy terenu wód powierzchniowych 1WS ,

- dla terenu 4R  w odległości 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 1KDZ, 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 2KDD, 12,0 m od granicy lasu 2ZL i 12,0 m od granicy lasu znajdującego się przy granicy opracowania planu

- dla terenu 5R w odległości 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni  drogi 2KDW , 12,0 m od granicy lasu 3ZL i po 7,0 m w obydwie strony od istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ESN,

- dla terenu 6R w odległości 12,0 m od granicy lasu znajdującego się przy granicy opracowania planu i 5,0 m od granicy wód powierzchniowych 4WS,

- dla terenu 7R w odległości 15,0 m od zewnętrznej  krawędzi jezdni drogi 3KDD,

- dla terenu 8R w odległości 15,0 m od zewnętrznej  krawędzi jezdni drogi 3KDD i 20,0 m od zewnętrznej  krawędzi jezdni drogi 3KDZ.

- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki,

- dopuszcza się budowę stawów rybnych, zbiorników wodnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,

- dopuszcza się lokalizację obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko,

- na terenach rolniczych nie wymagających zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze dopuszcza się budowę masztów meteorologicznych do pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 130 m.

C. Tereny rolnicze położone w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych, oznaczone na rysunkach planu symbolami 1RZ - 5RZ.

Przeznaczenie terenu

  - przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,

Zasady zagospodarowania:

- rolnicze użytkowanie terenów

- zakaz zabudowy,

D. Teren stacji transformatorowej WN/SN oznaczony na rysunku planu symbolem 1EE.

Przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: obiekt infrastruktury elektroenergetycznej – stacja transformatorowa

- przeznaczenie uzupełniające: place serwisowe, kablowe linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia.

Zasady zagospodarowania:

- wysokość - nie więcej niż 15,0 m,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70 % powierzchni działki,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni działki,

- ilość miejsc parkingowych – miejsca parkingowe nie są wymagane.

E. Tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL – 7 ZL.

Przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: tereny lasów.

Zasady zagospodarowania:

    - zakaz zabudowy,

    - zakaz zmiany stosunków wodnych mogących  pogorszyć warunki siedliskowe lasów.

F. Tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS – 4WS.

Zasady zagospodarowania:

- zakaz zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wodnych,

- utrzymanie dotychczasowego użytkowania.

- zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do wód powierzchniowych w odległości  mniejszej niż 5,0 m od granicy terenów WS

Projekt planu określa szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dla:

- terenów rolniczych oznaczonych symbolami 1RZ÷ 5 RZ

- terenów lasów oznaczonych symbolami 1ZL÷ 7ZL

- terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami 1WS÷ 4WS

- w strefie oddziaływania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ESN w pasie o szerokości 14,0 m ( po 7,0 m od osi linii)

Projekt planu ustala zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej. Zachowuje się istniejący układ komunikacji drogowej, który tworzą drogi oznaczone na rysunkach planu symbolami:

1KDZ – 3KDZ tereny dróg  powiatowych klasy zbiorczej,

1KDD – 3KDD - tereny dróg gminnych klasy dojazdowej,

1KDW- 5KDW- tereny dróg wewnętrznych istniejących.

Ustala się tereny dróg wewnętrznych projektowanych 1KDWp – 4KDWp niezbędnych do obsługi elektrowni wiatrowych.

Ustala się następujące szerokości pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych:

      - dla dróg klasy Z – 20,0 m

      - dla dróg klasy  D – 15,0 m

      - dla dróg wewnętrznych istniejących o symbolach:

- 1KDW – 5,0 m ÷6,0 m,

- 2KDW – jak w stanie istniejącym,

- 3KDW,4KDW,5 KDW – 8,0 m

      - dla dróg wewnętrznych projektowanych KDWp – 8,0 m

Ustala się połączenie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez tereny dróg publicznych powiatowych 1KDZ – 3KDZ  oraz tereny dróg publicznych gminnych 1KDD – 3KDD.

W projekcie planu ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- dla budynków służących wyłącznie do produkcji rolniczej, w tym do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalistyczny ustala się:

- zaopatrzenie w wodę- z ujęć indywidualnych

- odprowadzanie ścieków - do szczelnych bezodpływowych zbiorników i ich   wywóz  do oczyszczalni ścieków,

- odprowadzenie wód opadowych do gruntu w granicach własnej działki budowlanej,

- zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków  i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm ustalonych w przepisach odrębnych.

- zaopatrzenie w ciepło - z ciepłowni indywidualnych

- zaopatrzenie w energię elektryczną - z indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym z urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 40 kW

- gromadzenie i usuwanie odpadów stałych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- adaptuje się lokalizację istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oznaczonej symbolem ESN.

- ustala się zachowanie odległości linii ESN od budynków wynoszącej 7,0 m w obydwie strony od osi linii.

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami projektu planu tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

## 1. Ocena przyjętej funkcji terenu oraz prawidłowości ustaleń projektu planu z punktu widzenia ochrony środowiska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym ustalającym sposób i warunki zagospodarowania terenu gminy i determinuje zawartość prognozy, której zakres określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a stopień szczegółowości informacji ustalony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siedlcach. Wprowadzane poprzez projekt planu nowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Paprotnia polega na ustaleniu zagospodarowania terenów części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki, gmina Paprotnia, m.in. w związku z planowaną lokalizacją elektrowni wiatrowych oraz możliwością lokalizowania przedsięwzięć związanych z produkcją rolną (tym z działów specjalnych produkcji rolnej) mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.

W związku z przyszłą realizacją projektowanego przeznaczenia terenów prognozuje się zmiany w środowisku naturalnym terenu objętego projektem planu, o charakterze lokalnym. Skutki tych zmian przedstawia niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko.

Wobec faktu, iż projekt planu dokonuje zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, dla którego nie obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – niniejsza prognoza, w części dotyczącej potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu planu, odwołuje się do obecnego zagospodarowania terenu.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paprotnia podstawowymi kierunkami rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy Paprotnia są :

- ochrona najcenniejszych elementów i terenów przyrodniczych oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- utrwalanie rozwoju budownictwa zagrodowego i jednorodzinnego  oraz  wzmacnianie ośrodków obsługi mieszkańców,

- wyznaczenie nowych terenów do lokalizacji farm wiatrowych i urządzeń solarnych.

W Studium wyznaczono obszary lokalizacji farm wiatrowych ze strefą oddziaływania oraz infrastrukturą towarzyszącą (infrastruktura drogowa, infrastruktura przyłączeniowa), ustalając dla potrzeb obsługi komunikacyjnej farm wiatrowych możliwość poszerzenia istniejących dróg powiatowych, gminnych, wewnętrznych i dojazdowych oraz wydzielenia nowych dróg wewnętrznych i dojazdowych. Ponadto dopuszczono lokalizację Głównego Punktu Zasilania (stacji transformatorowej) do  przesyłu energii elektrycznej na obszarze gminy (bez określenia jego lokalizacji na rysunku studium pt.”Kierunki”).

W Studium wskazano, że przy lokalizacji turbin wiatrowych obowiązuje:

- zachowanie odległości co najmniej 400 m od istniejących budynków mieszkalnych oraz od projektowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, jednorodzinną , usługową i letniskową oznaczoną symbolami M1,M2,M3,

- zachowanie odległości co najmniej 200 m od kompleksów leśnych o powierzchni       powyżej 10 ha,

-  zakaz lokalizacji turbin wiatrowych w terenach korytarzy ekologicznych,

- uwzględnienie ochrony istniejących zasobów przyrody i środowiska oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu.

W opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym sporządzonym dla potrzeb planu miejscowego postulowano, w celu zapewnienia równowagi przyrodniczej, minimalizacji wpływu hałasu, zachowania walorów krajobrazowych, uwzględnienie:

- ochrony istniejących zasobów przyrody i środowiska, w szczególności nietoperzy i ptaków,

- minimalizacji wpływu hałasu na środowisko i zdrowie ludzi,

- zachowania stref ochronnych od lasów – zachowanie odległości co najmniej 200 m od kompleksów leśnych o powierzchni powyżej 10 ha,

- zachowania odległości co najmniej 400 m (sugerowane 500 m) od istniejących budynków mieszkalnych oraz od projektowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, jednorodzinną, usługową i letniskową,

- zakazu lokalizacji turbin wiatrowych na terenach korytarzy ekologicznych,

- ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu i efektu stroboskopowego.

Budowa elektrowni wiatrowej wymaga dużej, otwartej przestrzeni. W przypadku farm wiatrowych muszą być zachowane odpowiednie odległości między samymi wiatrakami. Jednak obszar faktycznie zajmowany przez siłownie jest niewielki. Szacuje się, że 99 % gruntów leżących w strefie oddziaływania farmy wiatrowej nadaje się użytku rolniczego, zarówno do uprawy ziemi jak i hodowli zwierząt.

Wiatraki mogą być postrzegane jako elementy zaburzające naturalny krajobraz. Z tego powodu negatywny wpływ farmy wiatrowej na otaczający ją krajobraz będzie maleć wraz ze wzrostem odległości od inwestycji. Natomiast w Wytycznych GDOŚ w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych wyróżniono cztery strefy tzw. „wizualnego oddziaływania" elektrowni wiatrowych dla terenu płaskiego:

1. Strefa I (w odległości do 2 km od farmy wiatrowej) - farma wiatrowa jest elementem dominującym w krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika jest wyraźnie widoczny i dostrzegany przez człowieka.

2. Strefa II (w odległości od 2 do 4,5 km od farmy wiatrowej w warunkach dobrej widoczności) - elektrownie wiatrowe wyróżniają się w krajobrazie i łatwo je dostrzec, ale nie są elementem dominującym. Obrotowy ruch wirnika jest widoczny i przyciąga wzrok człowieka.

3. Strefa III (w odległości do 4,5 do 7 km od farmy wiatrowej) - elektrownie wiatrowe są widoczne, ale nie są „narzucającym się" elementem w krajobrazie. W warunkach dobrej widoczności można dostrzec obracający się wirnik, ale na tle swojego otoczenia same turbiny wydają się być stosunkowo niewielkich rozmiarów.

4. Strefa IV (w odległości powyżej 7 km od farmy wiatrowej) - elektrownie wiatrowe wydają się być niewielkich rozmiarów i nie wyróżniają się znacząco w otaczającym je krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika z takiej odległości jest właściwie niedostrzegalny.

W terenie pagórkowatym te odległości mogą być znacząco niższe, lub wyższe w zależności od położenia punktu obserwacyjnego oraz lokalizacji elektrowni.

Inwestycje towarzyszące turbinom wiatrowym – zwłaszcza stacja transformatorowa oraz sieci energetyczne mogą również stanowić źródło oddziaływania na środowisko, zarówno jako bariery fizyczne, jak i towarzyszące ich realizacji i eksploatacji emisje, w szczególności pól elektromagnetycznych, hałasu oraz odpadów

Odrębną grupę oddziaływań stanowić będą oddziaływania związane z rozwojem zabudowy związanej z produkcją rolną. Projekt planu dopuszcza realizację przedsięwzięć związanych z produkcją rolną mogących oddziaływać na środowisko, przy czym nie wskazuje szczegółowo ich rodzaju. Dlatego też, mając na uwadze strukturę produkcji rolnej w gminie (wg Studium), zwłaszcza hodowli i chowu, przyjąć należy, iż przede wszystkim będą to przedsięwzięcia związane z chowem i hodowlą bydła, trzody chlewnej i drobiu.

## 2. Skutki projektowanego zagospodarowania przestrzennego dla środowiska

Projekt planu zawiera zasady zagospodarowania południowo-wschodnich terenów gminy przy założeniu jej rozwoju dla potrzeb rolnictwa i energetyki odnawialnej. Poniżej szczegółowo scharakteryzowano skutki realizacji ustaleń projektu planu.

Planowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wpłyną zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, na stan środowiska.

Poniżej szczegółowo scharakteryzowano skutki realizacji ustaleń projektu planu.

Flora i fauna

Planowana na terenie objętym projektem planu inwestycja wiąże się z zabudową terenów w głównej mierze wykorzystywanych rolniczo. Dlatego też, ingerencja w szatę roślinną związana będzie głównie z ograniczeniem terenów uprawnych oraz ewentualnie niewielkich obszarów z roślinnością charakterystyczną dla otwartych terenów pól. Przede wszystkim najistotniejsze oddziaływania wiązać się będą z zajęciem gruntów pod zabudowę elektrowni oraz infrastrukturę towarzyszącą (wieże meteorologiczne, infrastruktura energetyczna – sieci, stacja transformatorowa, obiekty przeznaczone do ich obsługi, drogi wewnętrzne), przemieszczanie się ciężkiego sprzętu w obrębie placu budowy.

Naruszanie powierzchni ziemi w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i odsłonięcie gleby, spowoduje zniszczenie dotychczasowej pokrywy roślinnej, a z czasem może doprowadzić do zmian w strukturze gatunków. Z uwagi na istniejący stan zagospodarowania terenów (przeważają tereny rolnicze), niewielką powierzchnię terenów leśnych, nie przewiduje się aby ten typ oddziaływania miał istotne znaczenie.

Również rozwój infrastruktury związanej z produkcją rolną, przede wszystkim chowem i hodowlą zwierząt, jak i sama hodowla oraz inne przedsięwzięcia specjalne produkcji rolnej stanowić będzie ingerencję w stan środowiska, zarówno na etapie realizacji obiektów budowlanych, jak i jej prowadzenia.

Ewentualna zmiana charakteru produkcji rolnej obszaru objętego projektem planu spowoduje również zmiany siedliskowe, których część może spowodować negatywny wpływ na stan flory i fauny (żerowiska, kryjówki itp.). Wpływ na faunę wiązać się będzie z ograniczeniem siedlisk oraz miejsc żerowania zwierząt spowodowanym grodzeniem terenów rolnych oraz ich nowym zagospodarowaniem.

Projekt planu w celu minimalizacji wpływu na migracje zwierząt wprowadził zakaz grodzenia cieków w odległości mniejszej niż 5 m od granicy terenu wód powierzchniowych (jest to odległość większa niż wynikająca z obowiązujących przepisów ustawy Prawo wodne – 1,5 m).

Prace ziemne, wycinka drzew i zakrzaczeń oraz transport mogą przyczynić się zarówno do zwiększenia śmiertelności, przede wszystkim niewielkich zwierząt, jak i likwidacji ich miejsc bytowania, w tym rozrodu. Ponadto sam proces budowlany, w szczególności związany z nim hałas, powodować będą płoszenie, tym samym zakres oddziaływania może wykroczyć poza teren objęty projektem planu.

Największa skala odziaływania związana będzie z eksploatacją elektrowni wiatrowych i obejmie przede wszystkim ptaki i nietoperze.

Jak wynika z „Raportu ostatecznego dla projektowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Krynki, Koryciany, Łęczycki, Pluty (pow. siedlecki, woj. mazowieckie) prowadzenia ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu przedrealizacyjnego” (Siedlce 2012), w 2012 r. na terenach objętych projektem planu, jak również w ich bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono występowanie 118 gatunków ptaków, w tym 87 gatunków lęgowych. Część z występujących tu gatunków zaliczana jest do gatunków rzadkich i wyszczególnionych w tzw. Dyrektywie Ptasiej. Ponadto na terenach gminy obserwowano 5 gatunków nietoperzy: mroczek późny Eptesicus serotinus, borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik większy Pipisterllus nathusii, nocek Natterera Myotis nattereri, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme.

Farmy wiatrowe na ptaki oddziaływać będą głównie poprzez:

1) możliwość śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków - rotorem lub wieżą,

2) utratę lub fragmentację siedlisk lęgowych i/lub żerowiskowych lub wypoczynkowych,

3) tworzenie efektu bariery dla ptaków migrujących sezonowo lub okresowo, lokalnie pomiędzy żerowiskami i lęgowiskami.

Elektrownie wiatrowe mają odstraszające oddziaływanie na ptaki żerujące i odpoczywające na terenach otwartych, ptaki unikają terenów, które sąsiadują z turbinami, w ten sposób tracąc korzystne dla siebie siedliska czy miejsca żerowania.

Należy wskazać na możliwość oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, które polegać będzie na przecięciu tras lotów, stwarzaniu zagrożenia kolizjami przy przecinaniu tras przelotów, uniemożliwianiu korzystania z obszarów łownych.

Na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych oddziaływanie na szatę roślinną ograniczy się wyłącznie do ewentualnych incydentalnych sytuacji związanych z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych przy udziale ciężkiego sprzętu.

Wpływ na awifaunę i chiropterofaunę należy uznać za potencjalnie znaczące oddziaływanie, w szczególności jako (charakter/typ/stopień odwracalności/czas oddziaływania) :

- oddziaływanie negatywne,

- bezpośrednie/długoterminowe – m.in. płoszenie, kolizje powodujące kontuzje i śmiertelność osobników, w tym wtórne: ograniczanie tras przelotów, ograniczenie miejsc lęgowych i żerowisk,

- odwracalne: płoszenie, likwidacja bariery powodującej kolizje, w zakresie oddziaływań wtórnych,

- nieodwracalne – śmiertelność na skutek kolizji.

Krajobraz

Aspekty wizualne krajobrazu są postrzegane subiektywnie, w zależności od odczuć obserwatora. Niemniej realizacja przedsięwzięcia związanego z realizacją farmy wiatrowej doprowadzi do negatywnych zmian w krajobrazie, które będą elementem co najmniej dysharmonijnym. Pozostałe przedsięwzięcia z uwagi na rolniczy charakter terenu nie będą stanowić kontrastu w przestrzeni krajobrazowej.

Wpływ na krajobraz należy uznać za potencjalnie znaczące oddziaływanie, w szczególności jako (charakter/typ/stopień odwracalności/czas oddziaływnaia) :

- oddziaływanie negatywne,

- bezpośrednie/długoterminowe,

- odwracalne.

Powierzchnia ziemi i gleba

Trwałe przekształcenie powierzchni ziemi będzie związane wyłącznie z posadowieniem kubaturowych obiektów budowlanych związanych z budową farm wiatrowych, rozwojem zabudowy związanej z produkcją rolną. Natomiast w trakcie robót budowlanych, m.in. w związku z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, składowaniem ciężkich materiałów, może dojść do degradacji wierzchniej warstwy gleby, usunięcia warstwy organicznej lub wymieszania jej z głębiej położonymi warstwami.

Realizacja ustaleń planu nie będzie miała znaczącego wpływu na powierzchnię ziemi i glebę.

Warunki życia i zdrowie ludzi

Na etapie realizacji przedsięwzięć objętych projektem planu emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie budowlanym oraz funkcjonowaniem obszarów produkcji rolnej. Realizacja przedsięwzięć nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego w dalszym otoczeniu terenu. Wzrostu zapylenia będzie można spodziewać się tylko w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody.

W kwestii oddziaływania farm wiatrowych na zdrowie i warunki życia ludzi prezentowane są różne stanowiska, bezsprzecznie elektrownie wiatrowe stanowią źródło emisji hałasu (hałas mechaniczny i aerodynamiczny), infradźwięków, jak również wiążą się z emisją pól elektromagnetycznych oraz występowaniem tzw. „efektu migotania cienia”.

Oddziaływania na warunki życia i zdrowie ludzi (charakter/typ/stopień odwracalności/czas oddziaływania) :

- oddziaływanie negatywne,

- bezpośrednie/długoterminowe ze zmiennym nasileniem: emisja hałasu i pól elektromagnetycznych, efekty wizualne (elektrownie), emisja hałasu, odory, odpady i ścieki (przedsięwzięcia produkcyjne w rolnictwie)

- wtórne- indywidualne dla danej osoby (elektrownie),

- odwracalne,

- skumulowane – hałas.

Zasoby naturalne

Na terenie objętym planem nie prowadzi się i nie przewiduje się eksploatacji zasobów naturalnych.

Wody powierzchniowe i podziemne

W odniesieniu do projektu planu oddziaływanie na wody rozpatrywane może być zarówno na etapie realizacji obiektów budowlanych, jak i prowadzenia hodowli zwierząt mogącej wymagać wykonania ujęć wód podziemnych, poideł itp. Również hodowla roślin może powodować zwiększenie zapotrzebowania na wodę (nawadnianie), co może wpłynąć na stan wód gruntowych, które z uwagi na hydrografię tego terenu są dostępniejsze i występują w większym zasobie.

Rozwój chowu i hodowli zwierząt może negatywnie oddziaływać na stan jakościowy wód podziemnych i powierzchniowych. Przede wszystkim zagrożenie stanowić będą odpady, w tym ciekłe niezagospodarowane zawierające substancje biogenne (odchody zwierzęce, resztki karmy), detergenty (związane z utrzymaniem czystości w obiektach hodowlanych) substancje ropopochodne (źródłem których są maszyny i urządzenia).

W odniesieniu do przedsięwzięć związanych z budową elektrowni wiatrowych wpływ na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ograniczy się wyłącznie do incydentalnych sytuacji związanych z możliwością zanieczyszczenia wód na skutek awarii maszyn i środków transportu (wyciek substancji ropopochodnych lub innych szkodliwych dla środowiska płynów) oraz ewentualną koniecznością odwadniania wykopu budowlanego.

Natomiast na etapie eksploatacji elektrowni zagrożenie dla wód stanowić mogą awarie powodujące przedostanie się olejów technicznych do gruntu. Czasowe odwodnienia wykopów o niewielkiej skali, nie spowodują zmiany stosunków wodnych, obniżenia poziomu lustra wód podziemnych ani innych, negatywnych zmian w środowisku, tym samym nie będą miały wpływu na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych.

Oddziaływania na wody (charakter/typ/stopień odwracalności/czas oddziaływnaia) :

- oddziaływanie negatywne,

- bezpośrednie/długoterminowe: lokalne zakłócenia poziomu zwierciadła wód gruntowych – odwodnienie wykopów i fundamentów, pobór wód na potrzeby rolnicze, ścieki (przedsięwzięcia produkcyjne w rolnictwie)

- odwracalne.

Zabytki i dobra materialne

W granicach terenu objętego projektem planu brak jest zabytków i dóbr materialnych objętych ochroną lub wymagających ochrony.

Obszary Natura 2000

Realizacja ustaleń projektu Planu nie będzie miała wpływu na cel i przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000. Tereny które obejmuje projekt planu położone są poza granicami obszarów Natura 2000.

Poważne awarie

Realizacja projektu planu może nieść ryzyko wystąpienia awarii zarówno urządzeń elektrowni wiatrowych, jak i lokalizowanych na tym terenie przedsięwzięć rolniczych o charakterze produkcyjnym oraz wykorzystywanych na ich potrzeby maszyn i urządzeń (sprzęt i maszyny rolnicze, środki transportu). Zagrożeniem mogą być wycieki substancji ropopochodnych lub innych szkodliwych dla środowiska substancji pochodzących z maszyn i środków transportu oraz niekontrolowane przedostanie się znacznych ilości odpadów i ścieków pochodzących z produkcji rolniczej do gruntu i wód, jak również niewłaściwe przechowywanie środków ochrony roślin, nawozów, smarów, olejów i paliwa Przy zachowaniu odpowiednich warunków technicznych i eksploatacyjnych, właściwego użytkowania sprzętu oraz zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi ograniczy się możliwość wystąpienia awarii.

Charakterystyka oddziaływań

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną w niewielkim stopniu, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego gminy. Będą to zarówno oddziaływania krótkoterminowe związane z realizacją przedsięwzięcia, jak i oddziaływania długoterminowe na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz prowadzenia działalności rolniczej.

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę obiektów budowlanych związanych z przedsięwzięciami ujętymi w projekcie planu (elektrownie, infrastruktura energetyczna-przesyłowa, drogi wewnętrzne, infrastruktura rolnicza ) wycinka drzew i krzewów, zniszczenie roślinności na terenach dróg dojazdowych i prowadzenie prac budowlanych, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas budowy oraz emisja pól elektromagnetycznych i hałasu w okresie eksploatacji. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na awifaunę i chiropterofaunę.

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie - oddziaływanie na faunę poprzez likwidację siedlisk (wycinka, przekształcenie terenu),żerowisk oraz tras przelotowych.

Oddziaływanie wtórne pośrednie – synantropizacja.

Oddziaływania krótkoterminowe - emisja hałasu (związanego z procesem budowlanym), pyłów, spalin pochodzących ze środków transportu i pracujących maszyn.

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany w krajobrazie, potencjalne zagrożenie dla ptaków i nietoperzy, emisja hałasu i infradźwięków oraz pola elektromagnetycznego, „migotanie cienia”, budowa obiektów budowlanych.

Oddziaływania nieodwracalne – śmiertelne kolizje ptaków i nietoperzy z elementami elektrowni wiatrowych, przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie zwierząt w trakcie prac budowlanych oraz przez środki transportu (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, bezkręgowce).

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane i działania związane z bezpośrednią działalnością produkcyjną.

Oddziaływania skumulowane - kumulacja hałasu, nasilenie efektów wizualnych związanych z lokalizacją elektrowni.

## 3. Ocena projektowanych warunków zagospodarowania terenu odnośnie potrzeb ochrony środowiska i prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody

Ustalenia projektu planu zgodne są z wymogami ochrony środowiska 
i prawnych form ochrony przyrody, nie naruszają stanu środowiska na obszarach objętych ochroną prawną, w szczególności na obszarach Natura 2000, jak również nie powodują zagrożenia dla kompleksów leśnych.

# VI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie, związane z realizacją farmy wiatrowej, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jego realizacja wymagać będzie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Oprócz przedsięwzięć związanych z energetyką wiatrową w projekcie planu znalazły się zapisy umożliwiające lokal ozwanie na terenach rolnych przedsięwzięć związanych z produkcją rolniczą mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W odniesieniu do tych przedsięwzięć wymagane będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i być może sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Analizując charakter przedsięwzięcia i ustalenia projektu planu przewiduje się niewielkie oddziaływanie na środowisko, dotyczące bioróżnorodności, świata roślin i zwierząt, przy czym oddziaływanie to będzie ograniczało się do terenu objętego projektem planu. Wyjątek stanowić będzie oddziaływanie na krajobraz, ptaki i nietoperze. Oddziaływanie na krajobraz będzie miało wpływ na ogólną ocenę stanu środowiska w skali lokalnej. Wpływ na faunę i florę będzie ściśle związany z etapem przedsięwzięć wskazanych w projekcie planu (budowa i eksploatacja). Niemniej oddziaływania nie wpłyną na obszarowe formy ochrony przyrody, w szczególności obszary Natura 2000. Natomiast wpływ na stan gatunków rzadkich i prawnie chronionych, nie może być pominięty z uwagi na ich występowanie na terenie gminy oraz stan wiedzy wskazujący, iż elektronie wiatrowe stanowią zagrożenie dla ptaków i nietoperzy. Jednakże z uwagi na rozmieszczenie i ilość planowanych elektrowni, brak istotnych ciągów migracyjnych ptaków na tym terenie, jak również dane statystyczne dotyczące śmiertelności ptaków, oddziaływanie to nie powinno mieć istotnego znaczenia dla stanu populacji gatunków. Planowane zagospodarowanie terenu nie wpłynie na zwarte kompleksy leśne oraz na tereny leśne.

# VII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU PONADLOKALNYM WRAZ ZE SPOSOBEM ICH UWZGLĘDNIANIA W PROJEKCIE PROJEKTU PLANU

Dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska w kraju jest Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012, z perspektywą do roku 2016, a w województwie mazowieckim - strategia rozwoju województwa oraz  „Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.” Z dokumentów tych wynikają główne cele polityki ekologicznej województwa, tj.:

- zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska (ograniczenie emisji substancji do powietrza, rozwój infrastruktury służącej do odprowadzania i oczyszczania ścieków, racjonalne gospodarowanie odpadami),

- ochrona gleb użytkowanych rolniczo, rekultywacja terenów zdewastowanych i zdegradowanych,

- ograniczenie emisji hałasu, ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

- racjonalizacja gospodarki wodnej,

- zwiększenie lesistości i ochrona lasów,

- poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego,

- podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej,

- rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej,

- utworzenie spójnego systemu terenów chronionych.

Z punktu widzenia dokumentu poddanego ocenie, istotne są zapisy dotyczące przyjęcia jako jeden z kierunków działań zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym poprzez realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem elektrowni wiatrowych.

Cele „Programu ochrony środowiska Powiatu Siedleckiego na lata 2004-2015” przewidują:

- - zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych,

- ochronę zasobów i poprawę jakości wód podziemnych i powierzchni ziemi,

- ochronę zasobów wód powierzchniowych, poprawę ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu,

- poprawę stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi,

- poprawę jakości powietrza atmosferycznego,

- wzrost wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej w  zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych powiatu.

Ustalenia projektu planu nie naruszają zasad ochrony środowiska zawartych w powyższych dokumentach.

# VIII. ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE PLANU, MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

W projekcie planu, z uwagi na obecny i planowany charakter i sposób zagospodarowania trenu, zakres i skalę obecnych i planowanych oddziaływań na środowisko,  nie planuje się typowych rozwiązań o charakterze technicznym zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym obszary Natura 2000. Dokument wskazuje szereg działań z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, wynikają one z przepisów ustawowych lub też są związane z ograniczeniami w zagospodarowaniu terenu – ograniczenia zabudowy w tzw. „strefie ochronnej elektrowni wiatrowych”. Ograniczenie działalności wyłącznie do sfery rolniczej.

Na terenie gminy Paprotnia nie wyznaczono obszarów NATURA 2000.

Obszary Natura 2000 wyznaczono poza obszarem gminy Paprotnia w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz w dolinie Liwca (Obszar NATURA 2000 „Dolina Liwca” – PLB 140002 oraz Obszar NATURA 2000 „Ostoja Nadliwiecka – PLH 140032).

Obszary objęte planem nie mają powiązań z terenami objętymi obecnie ochroną w granicach gminy. Teren południowo-zachodni sąsiaduje natomiast z terenem projektowanego rezerwatu przyrody Podawce.

# IX. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU

Ustalenia projektu planu zapewniają zrównoważony rozwój. Proponowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi 
i programami w zakresie ochrony środowiska. Realizacja projektu planu, z uwagi na przewidywaną realizację elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami i obiektami przeznaczonymi do ich obsługi, może spowodować zakłócenia w równowadze elementów środowiska, w szczególności krajobrazu oraz awifauny i chiropterofauny, niemniej oddziaływania nie będą miały istotnego wpływu na ogólny stan środowiska w skali ponadlokalnej, także w dłuższej perspektywie. Z uwagi na charakter obszaru objętego planem, obecny stan jego zagospodarowania oraz ustalenia projektu planu, nie przywiduje się alternatywnych sposobów zagospodarowania terenu.

W przypadku rozpatrywanego terenu, z uwagi na uwarunkowania w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych, znaczenie przedsięwzięć energetycznych dla rozwoju gminy oraz uwzględniając jego aspekt środowiskowy (OZE) i relatywnie niewielki wpływ na stan środowiska, ewentualne rozpatrywanie wariantów dla projektu planu wiąże się przede wszystkim z rozmieszczeniem i liczbą elektrowni wiatrowych. Zaproponowany wariant wydaje się wpisywać zarówno w potrzeby inwestorów, jak i możliwości środowiska oraz wymogi jego ochrony.

# X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY UWZGLĘDNIENIA TYCH CELÓW I INNYCH PROBLEMÓW ŚRODOWISKA PODCZAS OPRACOWYWANIA PROJEKTU PLANU

Na szczeblu europejskim cele i zasady szeroko rozumianej ochrony środowiska określają dokumenty strategiczne Unii Europejskiej oraz dyrektywy, które są transponowane do prawodawstwa polskiego. Z tymi dokumentami zgodne są strategiczne i prawne dokumenty planistyczne na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym oraz gminnym.  Ustalenia dotyczące zagospodarowania części terenu gminy Paprotnia, ujęte w projekcie planu, uwzględniają cele ochrony środowiska ustanowione w dokumentach na wyższych szczeblach.

# XI. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ICH PRZEPROWADZANIA

Mając na uwadze zakres projektu planu, skalę oraz rodzaj przedsięwzięć, jak również ich potencjalny wpływ na środowisko, metody analizy skutków postanowień projektu planu dotyczących realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko powinny być określone w ramach oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć. Dla pozostałych ustaleń projektu planu brak jest ukierunkowanych przedmiotowo potrzeb monitorowania ich realizacji.

# XII. PODSUMOWANIE

Na omawianym terenie, w wyniku realizacji ustaleń projektu planu, przewiduje się budowę turbin wiatrowych wykorzystujących energię odnawialną, ekologicznie czystą. Teren objęty planem będzie wykorzystywany rolniczo. Możliwość wprowadzenia zabudowy ograniczono do infrastruktury związanej z produkcją rolną i elektrowniami wiatrowymi. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej. W odniesieniu do terenów wyszczególnionych jako strefa ochronna elektrowni wiatrowych projekt przewiduje zakaz zabudowy.

Tereny objęte planem będą wykorzystywane jako tereny upraw rolnych, sadownictwa, ogrodnictwa oraz do celów hodowlanych (użytki zielone i zabudowa na cele chowu i hodowli zwierząt), pod drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia  infrastruktury technicznej, w tym linie elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich napięć, maszty meteorologiczne do pomiaru siły i prędkości wiatru.

Tereny leśne w granicach planu oraz tereny wód pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

Ustalenia projektu planu na części terenów przewidują realizację przedsięwzięć związanych z produkcją rolną, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przy czym nie wskazują szczegółowo ich rodzaju. Dlatego też, mając na uwadze charakter ustaleń oraz strukturę produkcji rolnej w gminie (wg Studium), przyjąć należy, iż przede wszystkim będą to przedsięwzięcia związane z chowem i hodowlą bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje istotnych zmian w środowisku. W zakresie środowiska abiotycznego zmianom podczas realizacji zamierzeń budowlanych ulegnie powierzchnia terenu, natomiast długotrwałe zmiany dotyczyć będą krajobrazu w związku z realizacją elektrowni wiatrowych i towarzyszącej im infrastruktury technicznej, przy czym turbiny wiatrowe powodować będą pewną dysharmonię w krajobrazie omawianego terenu.

Realizacja projektu planu będzie miała wpływ na florę i faunę podczas procesu budowlanego (budowa elektrowni wiatrowych, urządzeń infrastruktury technicznej, dróg i obiektów kubaturowych produkcji rolniczej). Wpływ na awifaunę i chiropterofaunę będzie miała farma wiatrowa.

Turbiny wiatrowe na ptaki oddziaływać będą głównie poprzez: możliwość śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków, utratę lub fragmentację siedlisk lęgowych, żerowiskowych i wypoczynkowych, tworzenie efektu bariery dla ptaków migrujących sezonowo lub okresowo. Ptaki unikają terenów, które sąsiadują z turbinami, w ten sposób tracąc korzystne dla siebie siedliska czy miejsca żerowania. Możliwość oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze polega na stwarzaniu zagrożenia kolizjami przy przecinaniu tras przelotów, uniemożliwianiu korzystania z obszarów łownych.

Niemniej oddziaływania te nie wpłyną na obszarowe formy ochrony przyrody, w szczególności obszary Natura 2000. Natomiast wpływ na stan gatunków rzadkich i prawnie chronionych, nie może być pominięty z uwagi na ich występowanie na terenie gminy oraz stan zagrożenia jakie stwarzają elektrownie wiatrowe dla ptaków i nietoperzy. Jednakże z uwagi na rozmieszczenie i ilość planowanych elektrowni, brak istotnych ciągów migracyjnych ptaków na tym terenie, jak również dane statystyczne dotyczące śmiertelności ptaków, oddziaływanie to nie powinno mieć istotnego znaczenia dla stanu populacji gatunków.

Planowane zagospodarowanie terenu nie wpłynie na zwarte kompleksy leśne, zlokalizowane w sąsiedztwie oraz na tereny leśne. Projektowane zagospodarowanie nie będzie też miało wpływu na stan wód i zależnych od wód ekosystemów, położonych w granicach planu i w sąsiedztwie.

Wpływ na zdrowie ludzi uwzględniony został przy proponowanym ustaleniu lokalizacji siłowni wiatrowych, m. in. poprzez wyznaczenie stref buforowych w stosunku do terenów zabudowy związanej z produkcją rolną oraz całkowity zakaz zabudowy mieszkaniowej, oznakowanie elektrowni dla celów bezpieczeństwa oraz odpowiednie zagospodarowanie sąsiedztwa elektrowni, odpowiadające obecnemu stanowi wiedzy o możliwym wpływie elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi.

Jednocześnie proponowane w projekcie planu zagospodarowanie terenu, obecnie już przekształconego antropogenicznie jako tereny rolne, pozwoli na jego gospodarcze wykorzystanie, korzystne z punktu widzenia rozwoju gminy jako gminy rolniczej.

Analizując charakter przedsięwzięcia i ustalenia projektu planu przewiduje się, długotrwałe oddziaływanie na środowisko, przy czym oddziaływanie to będzie dotyczyło krajobrazu i populacji ptaków oraz nietoperzy w rejonie turbin wiatrowych.

# XIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejsze opracowanie jest prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krynki, Koryciany, Pliszki, Pluty i Łęczycki, gmina Paprotnia, pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Celem projektu planu jest ustalenie sposobu i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu, przyjmując jego przeznaczenie dla potrzeb lokalizacji elektrowni wiatrowych i ich eksploatacji, przy jednoczesnym pozostawieniu podstawowego wykorzystania terenu na cele rolnicze, z dopuszczeniem lokalizacji przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko związanych z produkcją rolniczą. Jednocześnie plan zakłada ochronę istniejących na objętym nim terenie zasobów wodnych i lasów.

Celem sporządzenia prognozy jest ocena, w jakim stopniu projekt planu uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju. Celem prognozy jest również określenie, czy realizacja projektowanego planu może powodować pogorszenie stanu środowiska i stwierdzenie, czy ustalenia projektu uwzględniają lokalne uwarunkowania środowiska.

W ramach niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko opisano cechy, stan środowiska oraz jego ochronę prawną na obszarze gminy i zidentyfikowano możliwe  oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko i zdrowie ludzi.

W prognozie nie zidentyfikowano nieprawidłowych rozwiązań planistycznych, które mogłyby trwale istotnie negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

Przy braku realizacji ustaleń projektu planu, stan środowiska przyrodniczego nie ulegnie większym przekształceniom. Teren objęty planem, nie posiadający szczególnych wartości przyrodniczych, obecnie jest już przekształcony antropogenicznie jako teren upraw polowych.

Proponowane w planie zagospodarowanie terenu jest zgodne z kierunkami rozwoju gminy. We wcześniejszych dokumentach planistycznych przewidziano wykorzystanie terenów gminy pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Analizując charakter przedsięwzięcia i ustalenia projektu planu przewiduje się, oddziaływanie na środowisko, przy czym oddziaływanie to w dużej części będzie ograniczało się do terenu objętego projektem planu. Wyjątek stanowić będzie oddziaływanie na krajobraz i ptaki oraz nietoperze. Oddziaływanie na krajobraz będzie miało wpływ na ogólną ocenę stanu środowiska w skali przekraczającej granice terenu objętego planem. Natomiast wpływ na ptaki i nietoperze (gatunki rzadkie i prawnie chronione) wynika z uwagi na ich występowanie na terenie gminy oraz stan wiedzy wskazujący, iż elektrownie wiatrowe stanowią zagrożenie dla ptaków i nietoperzy. Jednakże z uwagi na rozmieszczenie i ilość planowanych elektrowni, brak istotnych ciągów migracyjnych ptaków na tym terenie, jak również dane statystyczne dotyczące śmiertelności ptaków, oddziaływanie to nie powinno mieć istotnego znaczenia dla stanu populacji gatunków.

Planowane zagospodarowanie terenu nie wpłynie na zwarte kompleksy leśne oraz na tereny leśne.

W kwestii oddziaływania farm wiatrowych na zdrowie i warunki życia ludzi prezentowane są różne stanowiska. Elektrownie wiatrowe stanowią źródło emisji hałasu jak również wiążą się z emisją pól elektromagnetycznych oraz występowaniem tzw. „efektu migotania cienia”(z efektem migotania cieni spowodowanym przez pracujące turbiny wiatrowe mamy do czynienia głównie w krótkich okresach dnia, w godzinach porannych i popołudniowych, gdy nisko położone na niebie słońce świeci zza turbiny, a cienie rzucane przez łopaty wirnika są mocno wydłużone; jest on szczególnie zauważalny w okresie zimowym, kiedy to kąt padania promieni słonecznych jest stosunkowo mały).

W tej sytuacji ważna jest lokalizacja elektrowni, oznakowanie dla celów bezpieczeństwa, a przede wszystkim ich właściwa odległość od zabudowań. Dlatego też w sąsiedztwie planowanych elektrowni nie przewidziano zabudowy mieszkaniowej. Elektrownie wiatrowe będą odpowiednio usytuowane, pokryte farbą eliminującą niekorzystne odblaski, a w ich strefie ochronnej zaplanowano rolnicze wykorzystanie terenu (produkcja roślinna i zwierzęca).

W projekcie planu założono możliwość realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do których zaliczyć należy infrastrukturę związaną z chowem i hodowlą zwierząt. W przypadku takich przedsięwzięć ocena indywidualna, w trybie przepisów ochrony środowiska, pozwoli na wyeliminowanie niekorzystnych skutków dla środowiska.

Realizacja projektowanego dokumentu nie będzie miała wpływu na przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000, jak również na tereny i obiekty objęte ochroną prawną oraz planowane do objęcia ochroną na terenie gminy.